## Slide 1
Experiencia de la Ciudad de México y su área Metropolitana en la mejora de la calidad del aire
Taller Breath Life, 18 octubre en Medellín, Colombia
M. en I. Olivia Rivera Hernández

## Slide 2
CDMX 1,500 km2
876 km2 suelo de conservación
8.8 mill. Habitantes
16 delegaciones
ESTADO DE MÉXICO 6,000 km2
12.2 mill. Habitantes
18 municipios conurbados
Ciudad de México y su área metropolitana (ZMCM)
Notes: La calidad del aire esta determinada por el balance entre las emisiones generadas por la población, los vehículos el consumo energético entre otros y la capacidad atmosférico para eliminar o reducir dichas emisiones.
Características geográficas (es una cuenca rodeada de montañas), una altitud de 2460 msnm eso significa 21% menos de óxigeno, lo que provoca la combustión imperfecta.
Población mas de 21 mill habitantes, 7500 km2, 2410 comercios y servicios, 1935 industrias reguladas y 5.8 mill viviendas

## Slide 3: Evolución de la contaminación en la ZMCM
SO2 , PST y Plomo
Ozono
Antes
1980
1986
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016
Pb, SO2, CO, NO2
Se cumple con el valor de límite de la Norma
De las concentraciones horarias de O3 por arriba de los 200 ppb
99%
Del número de horas por arriba del valor de 95 ppb de O3
71%
Del promedio anual de las concentraciones de PM10.
69%
Del promedio anual de las concentraciones de PM2.5.
33%
Tóxicos
Tóxicos
Tóxicos
PM10
PM2.5
Entre 1990 al 2017 los logros son los siguientes:

## Slide 4: Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT)
http://www.aire.cdmx.gob.mx/pronostico-aire/index.php
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27YqBhnmI=%27

## Slide 5
Contaminantes dentro de norma
1993 Plomo (Pb) cumple con su norma de 1.5 µg/m3, en un periodo de tres meses como promedio aritmético
2002 Monóxido de carbono (CO) cumple con su norma de 11.0 ppm, máximo anual como promedio móvil de 8 horas
2003 Dióxido de azufre (SO2) cumple 3con su norma de 0.025 ppm, promedio anual
2007 Dióxido de nitrógeno (NO2) cumple con su norma de 0.210 ppm, promedio horario

## Slide 6
La calidad del aire en la Ciudad de México desde
1990
% de diferencia anual con respecto a 1990
PROMEDIOS ANUALES DE LA ZMCM

## Slide 7
Tendencia del IMECA referida a valores actuales
de la NOM
Ozono
PM2.5

## Slide 8
Tendencia de niveles máximos de ozono

## Slide 9
27 años de políticas exitosas en Calidad del Aire
Fuente SEDEMA: tomado de Jaimes Palomera, 2016

## Slide 10
La visión para la Ciudad de México es crear una sociedad equitativa a través de un proceso incluyente, donde diversos sectores y grupos vulnerables impulsan una transformación adaptativa antes los principales retos sociales, económicos y ambientales del siglo XXI

## Slide 11
Difusión a través de app- AIRE CDMX

## Slide 12
Con la finalidad de reducir las emisiones vehiculares durante la temporada de ozono 2016, se modificó el programa Hoy No Circula, limitando la circulación del 20% de vehículos de acuerdo con la terminación de su placa e independientemente del holograma que portaban. En caso de contingencia la limitación de la circulación era del 40% de vehículos.
HOY NO CIRCULA. DEL 5 DE ABRIL HASTA EL 30 DE MAYO. |  |  | 
Todos los vehículos dejaron de circular un día a la semana y un sábado de cada mes, de acuerdo con la terminación de su placa durante la temporada de ozono, independientemente del holograma de verificación que portaban. |  |  | 
DÍA | ENGOMADO | TERMINACIÓN | SÁBADO
LUNES |  | 5 Y 6 | 1er sábado
MARTES |  | 7 Y 8 | 2do sábado
MIÉRCOLES |  | 3 Y 4 | 3er sábado
JUEVES |  | 1 Y 2 | 4to sábado
VIERNES |  | 9 Y 0 | 5to sábado
Estas medidas aplican a los hologramas 00, 0, 1 y 2 |  |  | 
Toneladas totales evitadas del Período del 5 de abril al 27 mayo de 2016
Reducción de emisiones de la flota de la CDMX. Estimación con base en la metodología del inventario de emisiones de la CDMX
PROGRAMA HOY NO CIRCULA
Políticas para Fuentes Móviles

## Slide 13
Programa de verificación vehicular obligatorio
CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
1
JULY
2016
OBDII

## Slide 14
Chart: ppm HC_ETAPA 5024
| Emisiones antes de la instalación | Emisiones después de la instalación H1 | Emisiones después de la instalación H2
HcCorr_5024 | 341.5836 | 40.29 | 119.7709
Chart: %CO_5024
CoCorr_5024 | 1.3571 | 0.059069 | 0.37721
Chart: ppm NOx_5024
NoxCorr_5024 | 1919.3744 | 438.9857 | 897.3354
Emisiones antes y después de la instalación del convertidor
H1 = holograma 1
H2 = holograma 2
Programa de Sustitución de Convertidores Catalíticos
Emisiones promedio antes de la instalación
Emisiones promedio después de la
instalación H1
Emisiones promedio después de la
instalación H2

## Slide 15
6 LÍNEAS DE METROBUS = 145,000 TON DE CO2 AL AÑO EVITADAS
Transporte público

## Slide 16
Transporte público

## Slide 17
Programa de movilidad alterno

## Slide 18
Reference: Mexico City Emission Inventory 2014. SEDEMA, 2016. CDMX Emissions Inventory 2014. http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=Z6BhnmI=&dc=Zg==
Inventario de Emisiones de la ZMCM
CONTAMIANTES CITERIO, GEI Y TÓXICOS

## Slide 19: Colaboraciones

## Slide 20
¡Gracias por su atención!
orivera@sedema.cdmx.gob.mx
aire.cdmx.gob.mx
@AireMexicoDF